Scotch-Weld™

EPXФ Эпоксидный адгезив DP760

Техническая информация Июнь 2001

| Описание продукта | Эпоксидный адгезив DP760 – неоседающий, двухкомпонентный, отверждающийся при комнатной температуре адгезив, разработанный для применений требующих высокой температурной стойкости. |
| --- | --- |

Физические свойства

| (не для спецификации) |
| --- |
| Основа | Отвердитель |
|  | Основа | Эпоксидная смола | Модифицированные амины |
|  | Цвет | Белый | Белый |
|  | Удельная плотность | 1,26 | 0,82 |

Соотношение компонентов

По объему

По весу

100

100

50

| 32 |
| --- |
|  | Вязкость | Неоседающая паста | Неоседающая паста |

Время жизни при 23(С (мин.)

5г

10г

20г

60-80

45-60

| 35-40 |
| --- |
|  | Срок хранения | 6 месяцев со дня поставки при условии хранения в оригинальной упаковке при 21(С и 50% отн. влажности |

Типичные характеристики

| (не для спецификации) | Прочность на сдвиг (МПа) |
| --- | --- |

Методика EN 2243-1

|  | Условия испытания |
| --- | --- |

Условия

отверждения 1

Условия

отверждения 2

Условия

| отверждения 3 |
| --- |
|  | -55(3(С | 19,4 | 17,4 | 21,9 |
|  | 23(2(С | 28,2 | 29,1 | 30,4 |
|  | 80(2(С | 24,1 | 24,2 | 25,9 |
|  | 120(2(С | 16,2 | 16,1 | 15,4 |
|  | 150(2(С | 10,4 | 11,9 | 10,3 |
|  | 175(3(С | 7,6 | 7,3 | 7,5 |
|  | 205(3(С | 4,9 | 5,2 | 5,3 |
|  | 230(3(С | 2,9 | 3,0 | 3,5 |
|  | Образцы приготовлены из протравленного алюминия толщиной 1,6 мм. |

Типичные характеристики

| (продолжение, не для спецификации) | Прочность на отслаивание, Н/25 мм |
| --- | --- |

Методика EN 2243-2

Цикл

отверждения 1

Цикл

отверждения 2

Цикл

| отверждения 3 |
| --- |
|  | 184 | 154 | 159 |
|  | Образцы приготовлены из протравленного алюминия толщиной 1,6 мм. |

Условия отверждения

7 дней при 23(2(С под давлением 100кПа в течении первых 24 часов

24 часа при 23(2(С под давлением 100кПа, 60 мин. при 80(3(С

120 мин. при 65(3(С, 23(2(С под давлением 100 кПа

Устойчивость к воздействию внешних факторов

| (не для спецификации) | Прочность на сдвиг (МПа) |
| --- | --- |

Методика EN 2243-1

|  | В таблице приведены типичные результаты, полученные на протравленном алюминии толщиной 1,6 мм. После выдержки при 23(С в течении 7 дней. Стеклянные шарики диаметром 150мкм были использованы для получения контролируемой толщины клеевого слоя. Измерения были проведены при 23(2(С после старения в течение 750 часов. |
| --- | --- |
|  | Условия | Результаты тестов |
|  | Контроль (23(С, 50% отн. влажности) | 28,8(когезионный разрыв) |
|  | Вода при 23(С | 29,1(когезионный разрыв) |
|  | Сухой нагрев до 150(С | 21,4(когезионный разрыв) |
|  | Топливо JP4 при 23(С | 28,9(когезионный разрыв) |
|  | Моторное масло при 23(С | 27,8(когезионный разрыв) |
|  | Гидравлическое масло при 23(С | 27,2(когезионный разрыв) |
|  | 50(С при относительной влажности >95% | 24,9(когезионный разрыв) |
|  | 5% соляной аэрозоль при 35(С | 28,1(когезионный разрыв)* |
|  | *коррозия под клеевым слоем отсутствует |
| Модуль Юнга | Данные получены на литых блоках материала (12,5х12,5х25мм.), отвержденных в течении 24 часов при 23(3(С с последующим нагревом в течении 60мин. при 80(3(С |
|  | Модуль Юнга (МПа) |
|  | 23(2(С : 5972 |
|  | 80(2(С : 4930 |
|  | 120(2(С : 3633 |
|  | 150(2(С : 2350 |
| Дополнительная информация о продукте |

Время жизни:

после смешения продукт пригоден для работы пока он не станет слишком вязким, чтобы смочить поверхность, на которую наносится.

Время жизни, как и время отверждения, сильно зависят от температуры, в некоторой степени от влажности; отверждение происходит быстрее при более высоких температуре и влажности.

Адгезив должен быть использован в течение 1 часа после смешения.

Оборудование:

3M Scotch-WeldTM DP760 поставляется в двойных пластиковых картриджах, разработанных для аппликаторов EPXTM.

Свяжитесь с вашим представителем 3М для выбора подходящего оборудования.

Очистка: Избыточный адгезив может быть удален 3М растворителем №2 до того как произошло отверждение.

Замечание: растворитель №2 огнеопасен. Во время пользования растворителями соблюдайте меры предосторожности.

Подготовка поверхности

Для успешного применения важно, чтобы поверхность была чистой, сухой, не содержащей масел и жира.

Методы очистки, создающие сплошную пленку воды на поверхности обычно достаточны.

Для получения соединения высокой прочности с поверхности должны быть удалены краска, пленки оксидов, масло, прочие загрязнения.

| Степень подготовки поверхности определяется требуемой прочностью соединения и условиями эксплуатации. |
| --- |
| Хранение | Используйте первыми образцы, полученные первыми. Срок хранения при комнатной температуре 6 месяцев, при температуре -18(С – 2 года. |
|  | Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим представителем 3М. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

Москва,125445

Ул. Смольная 24/Д

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475